MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA

oferta EconÓmica

“COMPRA DE MAQUINARIA PARA SER UTILIZADAS EN LA CASA DE PREVENCION Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.”

nombre del oferente:

| Item No. | Descripción del Bien, Servicio u Obra | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | ITBIS | Precio Unitario Final | Monto total del Ítem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAQUINA IDROLABADORA A PRESION DE VAPOR ALIMENTACION DE 220V 60HZ PRESION DE AGUA DE 1,900 PS CALENTADOR DE AGUA CON UN MAX. DE 80 ENROLLADOR MANUAL DE MAGUERA (INCLUIDO) | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 2 | DIFERENCIAL DE CADENA DE 5 TONELADA BULONES DE ACERO REFORZAD Y LA TAPA DE LA POLEA DE LA CADENA DE MANDO SEA REFORZADA. LOS RODILLOS MECANICOS DE PRECISION QUE GARANTICEN EL MOVIMIENTO SUAVE DE LA CADENA. LOS RODAMIENTOS ENCAPSULADOS Y LUBRICADOS DE POR VIDA. EL SISTEMA DE FRENO Y LOS RODILLOS PARA GUIAR LA CADENA ESTEN ESPAECIALMENTE PROTEGIDOS. LA CADENA DE CARGA GALVANIZADA ESTANDAR PARA UNA MAYOR PROTECCION CONTRA LA CORROSION. | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 3 | PLANTA ELECTRICA DE 6.5 KILO MOTOR: 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD: 3.8 KILOS 120/220 VOLTIOS CAPACIDAD DEL TANQUE: 4.5 GALONES SISTEMA DE ENCENDIDO: ELÉCTRICO / MANUAL USO CONTINÚO: 6 1/2 HORAS SONIDO: SEMI-SILENCIOSA | Unidad | 1 |  |  |  |  |
| 4 | BREAKER GRUESO (TRAER MUESTRA) BUENA CALIDAD | Unidad | 42 |  |  |  |  |
| 5 | PANEL DE DISTRIBUCION TRIFASICO PANELES ELECTRICOS DE DISTRIBUCION, TRES POLOS (L1/L2/L3) CON SU BARRA DE NEUTRO, (42/84) O SEA 42 CIRCUITOS PARA BREAKER. BUENA CALIDAD CAPACIDAD DE 400 AMPERES (COMPLETO, CON SU CAJA Y SUS CONECTORES EN LIINEAS) | Unidad | 5 |  |  |  |  |

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: ………………………………………..……… RD$ Valor total de la oferta en letras:……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de ……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede)

Firma ___________________________________

# Text boxes

MIP-DAF-CM-2018-0013

No. EXPEDIENTE